Električni otpor

Električni otpor predstavlja suprostavljanje usmjerenom kretanju elektrona kroz provodnik.

R – jedinica je Om [Ω]

Ako je provodnik duži elektroni se sudaraju s više atoma pa je električni otpor veći.To znači da je električni otpor direktno proporcionalan (srazmjeran) dužini provodnika l.

Ako je poprečni presjek provodnika veći postoji više prostora za prolaz elektrona pa je tada električni otpor manji.To znači da je električni otpor obrnuto proporcionalan (srazmjeran) površini poprečnog presjeka provodnika S.

Različiti materijali se različito suprostavljaju prolazku elektrona pa električna otpornost zavisi i od materijala od kog je provodnik napravljen.A to se izražava specifičnom otpornošću provodnika (ρ).

Veće jedinice:                                                         Manje jedinice:

1KΩ=103 Ω                                                          1mΩ=10-3Ω

1MΩ=106Ω